Приложение №1

Задание на разработку проектной документации

| №№ п/п | Перечень основных данных | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. Общие указания |
| 1.1 | Основание для проектирования объекта | Договор на разработку проектной документации, настоящее Задание на проектирование. |
| 1.2 | Застройщик (Технический Заказчик) | ООО СЗ «РКС-Москва» |
| 1.3 | Проектная организация | Определяется конкурсом |
| 1.4 | Наименование объекта | Жилой комплекс, планируемый к строительству на земельных участках с кадастровым номером 50:21:0090212:33585, 50:21:0090212:33588, 50:21:0090212:33592, 50:21:0090212:33589, 50:21:0090212:33593, 50:21:0090212:33587, 50:21:0090212:33590, 50:21:0090212:33594, 50:21:0090212:33591, 50:21:0090212:26851, 50:21:0090212:23839, расположенных по адресу: «Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Суханово» |
| 1.5 | Вид строительства | Новое |
| 1.6 | Источник финансирования строительства объекта | Собственные средства |
| 1.7 | Исходные данные | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации 28/08-08.2023-ИГДИ ("Строительство ГТС (водопропускного коллектора) на ручье без названия - притоке реки Гвоздянка, расположенного на территории земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0090212:26039, 50:21:0090212:26040, 50:21:0090212:35907 по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, с.п. Булатниковское" Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации («Ручей без названия - приток реки Гвоздянка, расположенный на территории земельных участков с к\н 50:21:0090212:26039, 50:21:0090212:26040, 50:21:0090212:35907 по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, с.п. Булатниковское») Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации 1027/04-2021 Г-ИГДИ (на земельных участках с кадастровыми номерами 50:21:0090212:2924 и 50:21:0090212:2923). Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации 1084/07-2021 Ин-ИГИ (на земельных участках с кадастровыми номерами 50:21:0090212:2924 и 50:21:0090212:2923). Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации 1084/07–2021 Ин-ИЭИ (на земельных участках с кадастровыми номерами 50:21:0090212:2924 и 50:21:0090212:2923). Технический отчет о проведении исследовательских археологических работ (разведки) на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:21:0090212:2923, 50:21:0090212:2924, подлежащих воздействию земляных/строительных работ для размещения комплексной малоэтажной жилой застройки с объектами социально-бытового назначения, по адресу: Московская область, Ленинский г.о., с/п. Булатниковское Технический отчет о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий 1197/01-2022 ИГМИ, программа производства работ Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации 1362-08-2022-Ин-ИГДИ (з/у 50:21:0090212:33587, 50:21:0090212:33588, 50:21:009212:33589, 50:21:0090212:33590, 50:21:0090212:33591, 50:21:0090212:33592, 50:21:0090212:33593, 50:21:0090212:33594) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации 1362/08–2022 Ин –ИГИ (з/у 50:21:0090212:33587, 50:21:0090212:33588, 50:21:0090212:33589, 50:21:0090212:33590, 50:21:0090212:33591, 50:21:0090212:33592, 50:21:0090212:33593, 50:21:0090212:33594) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации 1598/07-2023 Ин-ИГИ-Г (для з/у 50:21:0090212:33585, 50:21:0090212:3356, 50:21:0090212:33587, 50:21:0090212:33588, 50:21:0090212:33589, 50:21:0090212:33590, 50:21:0090212:33591, 50:21:0090212:33592, 50:21:0090212:33593, 50:21:0090212:33594) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации 1598/07-2023 Ин-ИГИ (для з/у 50:21:0090212:33585, 50:21:0090212:3356, 50:21:0090212:33587, 50:21:0090212:33588, 50:21:0090212:33589, 50:21:0090212:33590, 50:21:0090212:33591, 50:21:0090212:33592, 50:21:0090212:33593, 50:21:0090212:33594) Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации 1362/08–2022 Ин-ИЭИ (з/у 50:21:0090212:33587, 50:21:0090212:33588, 50:21:0090212:33589, 50:21:0090212:33590, 50:21:0090212:33591, 50:21:0090212:33592, 50:21:0090212:33593, 50:21:0090212:33594) Проект «Правила землепользования и застройки территории (части территории) Ленинского городского округа Московской области» Решение об утверждении Схемы территориального планирования Ленинского муниципального района Московской области от 01.08.2019 № 3/35 Технические условия; Настоящее Задание на проектирование ТХЗ ДОО ГПЗУ на участки: 50:21:0090212:33586, 50:21:0090212:33587, 50:21:0090212:33588, 50:21:0090212:33589, 50:21:0090212:33590, 50:21:0090212:33591, 50:21:0090212:33592, 50:21:0090212:33593, 50:21:0090212:33593 от 02 февраля 2022 г., ГПЗУ на участки 50:21:0090212:2924, 50:21:0090212:2923 от 28.06.2021 ППТ и проект межевания территории 1/14-2643-ПП, 1/14-2643-ПМ Решение о согласовании размещения объекта «Жилая застройка» расположенного по адресу Московская область. Ленинский г.о„ с.п, Булатниковское, д. Суханово Исх – 9.6043/ЦМТУ от 23.11.2022 Росавиация Архитектурно-градостроительная концепция, Архитектурная концепция Комплексная схема инженерного обеспечения |
| 1.8 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | ТУ подключения к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Видновское ПТО ГХ». ТУ подключения к централизованной системе водоотведения МУП «Видновское ПТО ГХ». ТУ на подключение к Единой региональной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» создаваемого программно-технического комплекса видеонаблюдения №220412-ЭУ от 13.04.2022 г. (для участка 50:11:0030102:15). ТУ устройство примыкания комплексной малоэтажной жилой застройки с объектами социально-бытового назначения № 56886958 от 10.04.2022 г., АО «Мосавтодор». ТУ для присоединения к электрическим сетям АО "Мособлэнерго" №2219637/Р/1/ЦА ТУ на подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения № К0508-187/9 АО «Мособлгаз» ТУ на подключение объекта к услугам систем: передачи данных, телефонной связи, проводного радиовещания, кабельного телевидения № 1-ОНМО от 12.01.2023 г., ООО «Телеком Центр» ТУ на вынос инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации №14-3963/21 от 07.07.2021 МУП «Видненское ПТО ГХ» |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Этап 1 – разработка и сопровождения архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства (АГО); Этап 2 – разработка и согласование проектной документации, включая подготовку(актуализацию) совместно с Заказчиком задания на разработку проектной документации (ПД). Состав ПД согласно постановления №87 в объеме необходимом для прохождения экспертизы, а также в соответствии с Договором. Этап 3 – разработка плана создаваемого объекта (ПСО); Этап 4 - разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с получившей положительное заключение проектной документацией и на основании действующих нормативных документов. |
| 1.10 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | № п/п Наименование Показатели Примечание 1 Площадь участка, Га 6,62 2 Площадь застройки, м² 13172 3 Количество жилых домов, шт. | 5 Четыре однотипных дома, один уникальный, со встроенно-пристроенным ДОУ 4 ДОО, емкость (кол-во мест) 90 Встроенно-пристроенный к К5. Техническое задание на ДОО разрабатывается отдельно, совместно с проектировщиком, согласовывается с соответствующими инстанциями 5 Площадь ДОО, м² 1760 Уточнить проектом 6 Этажность, шт. 4 7 Предельная высота надземной части, м 15,9 8 Общая площадь квартир, м² 33 290 Уточнить проектом 9 Общая площадь нежилых помещений, м² 2 630 Расположение - на первом этаже жилых корпусов и в нежилом К6 10 Высота подземной части, м Уточнить проектом 11 Количество приобъектных машиномест Не менее 597 м/м Уточнить проектом Протяженность внешних сетей определить проектом. |
| 1.11 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | ПП Московской области от 12.07.2022 г №726/25 (порядок разработки АГО). ФЗ № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Градостроительный кодекс Российской Федерации» ФЗ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г (актуализированная редакция). СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» ГОСТ Р 21.1101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. Постановление Правительcтва Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 Иные Федеральные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие нормы и правила проектирования и строительства, государственные стандарты, технические регламенты. Постановление Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области» Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области (с изменениями на 26 июля 2022 года)» При разработке также придерживаться требований «Проекта зоны охраны объекта культурного наследия федерального «Усадьба Суханово, ХIХ» (Объект расположен в зоне ЗРЗ 2-4). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Иные Федеральные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие нормы и правила проектирования и строительства, государственные стандарты, технические регламенты. |
| 1.12 | Необходимость выполнения инженерных изысканий (дополнительных) для подготовки проектной документации | Не требуется |
| 1.13 | Границы проектирования | Проектирование выполнять в границах ЗУ, с учетом обозначенных ограничений, в увязке с прилегающей проектируемой УДС. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |
| 2.1 | Требования к генеральному плану, организации рельефа и благоустройству территории. | Выполнить в соответствии с Законом Московской области от 27.01.2016 г. №2/2016-ОЗ, а также на основании действующих нормативных документов пожарной безопасности - в части, не противоречащей требованиям нормативных документов обязательного применения согласно ПП№815. При проектировании учесть зоны с особыми условиями использования территории, СЗЗ от существующих и проектируемых объектов, проектируемые очистные сооружения. Обеспечить соблюдение норм инсоляции для жилых домов и для детских площадок. Пожарные проезды предусмотреть согласно решениям и нормативам. Обеспечить возможность подъезда к застройке - обеспечить мощение для подъезда спецтехники, обеспечить возможность въезда во внутренний двор для спецтехники, в том числе пожарных автомобилей. Ширину проездов (покрытий с возможностью проезда) для пожарной техники, а также размеры площадок для расстановки пожарной техники принять согласно решениям раздела ПБ и действующим нормативам. Внутриплощадочные проезды выполнить – из асфальтобетона по ГОСТ Р 54401-2020. Конструкция дорожной одежды проездов, предназначенных для проезда пожарной техники, должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. Размещение контейнерных и хозяйственных площадок на территории предусматривать вне дворовых зон. Предусмотреть эффективное использование участка, уличного освещения, озеленения. Отвод дождевых и талых вод с территории проектируемого объекта максимально осуществлять вертикальной планировкой, устройством дренажной системы и ливневой канализации. Предусмотреть ограждение территории высотой 1,8 м: территория каждого жилого дома должна быть закрытой, с общим КПП на въезде. На территории (в границах объекта) предусмотреть (согласно концепции): - устройство въездов и выездов; - мощение пешеходных зон; - озеленение; - размещение малых архитектурных форм (скамьи, урны, и т.п.); - знаки навигации по территории Объекта и дорожные знаки; - надземные плоскостные машиноместа. Согласно концепции, в благоустройство включить участок с кадастровым номером 50:21:0090212:23839 для размещения машиномест. Участок 50:21:0090212:33585 использовать в проектировании для размещения плоскостных спортивных сооружений. Обеспечить безбарьерную среду – входы и проезды планировать с уровня земли Предусмотреть улучшенное благоустройство. Предусмотреть зеленые насаждения, способные удерживать верхний слой грунта. Предусмотреть газонную траву с повышенной плотностью. На детских и спортивных площадках – покрытие из резиновой крошки. Предусмотреть улучшенные МАФ (деревянные, под дерево). Часть территории находится в зоне Объекта культурного наследия - Усадьбы "Суханово"; уделить внимание данной зоне из-за накладываемых ограничений на производство СМР, возведение МАФ. Весь проект должен соответствовать эко-стилю, быть комфортной и уютной средой для проживания. МАФ - из "природной" гаммы (камень, песок, дерево, листва). Спец-раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия с учетом оценки воздействия проводимых строительных работ и работ по благоустройству на сохранность объектов культурного наследия) при проведении работ» выполняет специализированная организация по отдельному Договору. Выполнить в соответствии с Законом Московской области от 27.01.2016 г. №2/2016-ОЗ |
| 2.2 | Требования к архитектурно-планировочным решениям | Выполнить согласно архитектурной концепции, а также на основании действующих нормативных документов и действующих норм пожарной безопасности - в части, не противоречащей требованиям нормативных документов обязательного применения согласно ПП № 815. Все применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком. По возможности предусматривать материалы и оборудование, которые возможно заменить на аналогичные (в случае необходимости). Внесение изменений (при необходимости) в планировочные решения согласовать с Заказчиком. Подземная часть (жилой дом К2) В подземной части разместить одноуровневую автостоянку, келлеры и техпомещения. Для технических помещений и оборудования, расположенного в подземном этаже - по необходимости – применять мероприятия по снижению шумового воздействия на квартиры. Необходимость определить акустическим расчетом. Принять минимальную высоту в местах проезда и парковки легковых автомобилей до низа инженерных коммуникаций не менее 2 200 мм. Водоотведение аварийных вод автостоянки предусмотреть с использованием водоотводных лотков в проездах со сбором воды в приямках, оборудованных насосами. Для отвода талых вод предусмотреть водосборные лотки в верхней и нижней частях въездной рампы. При размещении парковочных мест по возможности избегать зависимых. Въезды и выезды автомобилей на автостоянку предусмотреть по однопутной рампе со светофорным регулированием. На рампе предусматривать нескользящее покрытие без подогрева. При проектировании и организации автостоянок необходимо предусматривать возможность установки мест для хранения электромобилей, гибридных автомобилей и инфраструктуру для обеспечения их зарядки. 1 Этажи Первые этажи жилых домов частично предназначены для размещения коммерческих помещений с отдельными входами со стороны прилегающей УДС. Над входами предусмотреть козырьки, либо запроектировать заглубление входов относительно внешней грани наружной стены - вылет козырька или заглубления фасада уточнить проектом. Служебные помещения располагать на 1 этажах. Окончательный состав помещений согласовать в процессе разработки Проекта. В домах, где нет подземной части максимально сократить МОП 1-го этажа. Технологические решения принять в соответствии с функциональным назначением помещений в соответствии с архитектурной концепцией. Квартиры, расположенные на 1-х этажах, по возможности, запроектировать с террасами с отдельным входом с улицы. 2-3 Этажи Планировочные решения принять согласно концепции На 2-3 этажах разместить согласно концепции двухуровневые квартиры с террасами. 4 Этаж Планировочные решения принять согласно концепции Повышенная отметка потолка по сравнению с 2-3 этажами Кровля Кровля неэксплуатируемая: плоская наплавляемая кровля в 2 слоя (Техноэласт с ЭКП и ЭПП или аналог, утеплитель экструдированный пенополистирол 150мм), с внутренним водостоком. На кровле размещать инженерное оборудование в минимально необходимом объеме в отведенных под него зонах. Выходы на кровлю из ЛК организовать без устройства вертикальных конструкций над уровнем кровли, с устройством откидных люков в уровне покрытия кровли, Декоративный экран в зоне оборудования на кровле - не предусматривать. Кровля эксплуатируемая (террасы): Отделка нескользящая армированная бетонная плитка на подставках и озеленение в объеме по проекту, ограждение террас в соответствии с концепцией (не ниже 1200 мм от чистового покрытия террасы). Ограждения кровли Ограждения из окрашенной стали высотой 1,2 м от финишного покрытия кровли (с учётом высоты парапета). Парапет в капитальном исполнении применять только при необходимости придания архитектурному облику здания завершенности, по согласованию с Заказчиком. Стены и перегородки Межквартирные стены – блок газобетонный, согласно расчета. Наружные стены - монолитные пилоны, блок газобетонный с декоративным фасадом в соответствии с архитектурной концепцией. Внутренние стены и перегородки - блок газобетонный толщиной – 80 мм (в том числе в с/у, влагостойкий). Штукатурка цементно-песчаная до 10 мм. Перегородки шахт инженерных коммуникаций выполнить из полнотелых пазогребневых гипсовых плит толщиной 80 мм на всю высоту Толщину и тип блоков, ограждающих инженерные помещения, уточнить проектом в соответствии с пожарными требованиями. Ограждения лестниц Ограждения лестниц МОП – нержавеющая сталь. Отделка Центральные входные группы (лобби)- улучшенная дизайнерская отделка. Остальные входные группы в доме - типовые, с минимальным наполнением (согласно технического задания на разработку дизайн-проекта). Полы Пол автостоянки выполнить с разуклонкой, по стяжке выполнить финишный слой - минеральную пропитку (уточнить в ходе проектирования совместно с Заказчиком). В инженерных помещениях выполнить полы «плавающего типа». МОП: устройство стяжки ЦПР М150 согласно проекту (толщина минимальная для скрытия коммуникаций. Предусмотреть теплый пол для отказа от радиаторов (жидкий теплоноситель). Керамогранитная плитка антискользящая согласно дизайн проекта, толщиной не менее 7 мм с затиркой эластичной водооталкивающей противогрибковой с устройством плинтуса 10 см из плитки, с применением декоративых элементов. Тамбур, холл, межквартирные коридоры, лестничные площадки, лестничные марши - Керамогранитная плитка антискользящая, согласно дизайн-проекта, толщиной не менее 7 мм с затиркой эластичной водооталкивающей противогрибковой с устройством плинтуса 10 см из плитки, с применением декоративых элементов. Полы квартиры черновая отделка: стяжка полусухая. Стены Помещение автостоянки: по ж/б стенам, пилонам и кладочным стенам в помещении хранения автомобилей предусмотреть выравнивающий слой с окраской 20 мм. В технических помещениях применить окраску по блокам/бетону. Окраска по дизайн-проекту в холлах и тамбурах 1-го этажа (возможно применение декоративных элементов по согласованию с Заказчиком); декоративная штукатурка в коридорах, лифтовых холлах). Санузел, помещение уборочного инвентаря - керамическая плитка. Технические помещения - окраска ПФ эмалью. Потолок Лифтовые холлы, коридоры - реечные потолки. Технические помещения - окраска ПФ эмалью. Дизайн-проект квартир и МОП выполняется по отдельному техническому заданию в рамках отдельного договора Отделка квартир Отделку квартир не предусматривать, проектом предусматривается подготовка для чистовой отделки - выполнить после ввода в эксплуатацию по отдельному дизайн-проекту на стадии РД. Дизайн-проект квартир и МОП выполняется в рамках отдельного технического задания и отдельного Договора Все отделочные материалы должны иметь Сертификаты и Технические свидетельства в соответствии с требованиями, действующих на территории РФ норм и правил. Фасады и наружная отделка Фасады выполнить в соответствии с архитектурной концепцией. Избегать темных тонов и ограничить использование «мокрых фасадов». Цоколь: плитка на подсистеме Kerama Marazzi или аналог. Предусмотреть "корзины" под внешний блок кондиционеров. Предусмотреть архитектурное освещение. На внешней стороне фасадов возможно использования декоративных алюминиевых навесных панелей (на уровне первых трех этажей, не более 15% от общей площади). Остекление проектировать на 600 мм от отметки чистого пола (под установку стандартного радиатора). Остекление 1 этажей – алюминиевые витражи. Окна и балконные двери – двухкамерные стеклопакеты с ПВХ-профилем. Окна располагать на высоте 600 мм от чистого пола (под установку стандартного радиатора), остекление запроектировать на максимально возможную высоту этажа (с учётом противопожарной рассечки 1200 мм. Ограждения балконов – согласовать с Заказчиком Двери Входные витражи запроектировать из алюминиевого профиля остекленные двупольные, Alutech или аналог. Входные двери в техпомещения: двери глухие металлические утепленные, противопожарные, в зависимости от категории помещения. Все материалы и оборудование должны иметь Сертификаты и Технические свидетельства в соответствии с требованиями, действующих на территории РФ норм и правил. |
| 2.3 | Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить необходимые расчёты несущих строительных конструкций. Проектная документация должна быть выполнена с применением оптимальных решений и с учетом требований действующих норм и правил. Конструктивную схему здания и применяемые в проекте материалы предварительно согласовать с Заказчиком. Максимально сократить количество деформационных швов. Класс сооружений принять согласно ГОСТ 27751-2014 принять Срок эксплуатации зданий - не менее 50 лет. Ограждение котлована Разработать ограждение котлована по результатам геологических изысканий (конструкцию предварительно согласовать с Заказчиком). Фундаменты. При проектировании учесть геологические условия, плотность грунтов и их физические свойства; предусмотреть гидроизоляцию фундаментов в необходимой и достаточной степени; предусмотреть гидроизоляцию фундаментов в достаточной степени. За основу принять тип фундамента - монолитная железобетонная плита переменной толщины по бетонной подготовке толщиной 70мм. Окончательный Тип фундамента согласовать с Заказчиком. Необходимость локальных утолщений уточняется по результатам расчетов. Гидроизоляцию защитить стяжкой минимальной толщины (предварительно 25мм). Минимизировать объем бетона в местах изменения отметок плиты (приямках, перепадах), сечение указанных мест предварительно согласовать с Заказчиком. Вертикальные конструкции. Стены и пилоны - железобетонные монолитные, согласно расчетам. Толщину и класс бетона монолитных железобе­ тонных стен, а также сечения пилонов принять на основании расчета. Конструктивную схему согласовать с Заказчиком. Плиты перекрытия и покрытия. Плиты перекрытия и покрытия - ж/б монолитные. Толщину перекрытий принять согласно расчету с учетом требований прочности и предельной гибкости, но не более 200 мм. Конструктивную схему согласовать с Заказчиком. Лестничные площадки и марши Сборные железобетонные. Допускается возможность изготовления сборных лестничных маршей под заказ, по Заданию архитекторов. Кровля Плоская рулонная, с организованным внутренним водостоком.1. На эксплуатируемых участках кровель тип покрытия уточнить Проектом. Наружные ограждающие конструкции. В соответствии с АГО. Перегородки. См. описание в АР. Второстепенные конструктивные элементы. Проектные решения должны учитывать второстепенные конструктивные элементы и быть схематично показаны в графической части проекта. Огнестойкость. Предел огнестойкости железобетонных конструкций обеспечить без применения дополнительных огнезащитных мероприятий (окрасок, обмазок и т.п.) Гидроизоляция подземной части Для защиты подземной части здания предусматривается устройство горизонтальной и вертикальной оклеенной гидроизоляции на битумной основе. При постоянном высоком УГВ тип гидроизоляции - уточнить проектом и согласовать с Заказчиком. В местах деформационных швов устраиваются компенсаторы, которые обеспечивают сохранность гидроизоляции при разных осадках. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных процессах и явлениях В соответствии с инженерно-геологическим отчетом Расчеты. Расчеты и их результаты оформить в бумажном виде. По запросу Заказчика должны быть предоставлены расчетные схемы (Лира/SCAD), если расчетная модель выполнена в другом программном комплексе, предоставляются результаты расчетов по характерным конструкциям/узлам. В расчетах должны присутствовать в том числе, но не ограничиваясь: изополя армирования для плит перекрытия и фундамента, расчеты на продавливание плит, подбор армирования для вертикальных конструкций, обоснование нагрузок. При передаче расчетной модели- письменно дать пояснения о назначенных в ней нагрузках, их при­ ложении и заданных параметрах расчета. На этапе разработки проектной документации согласовать с Заказчиком учет нагрузок от пожарной техники. Материалоемкость. Обеспечить расход арматуры в несущих конструкциях здания по результатам согласования конструктивной схемы с Заказчиком Обеспечить расход бетона по надземной части зданий - по результатам согласования конструктивной схемы с Заказчиком По окончании разработки проектной документации предоставить ведомость объемов работ учитывающей основные используемые в разделе КР материалы. Формат ведомости согласовать с Заказчиком. |
| 2.4 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию зданий | Инженерные системы и оборудование предусмотреть в соответствии с требованиями СНиПов, СП и других нормативных документов, действующих в РФ и техническим заданием на проектирование, утвержденным Заказчиком. Инженерное обеспечение зданий предусмотреть с условием самостоятельной работы, контроля и учета на период эксплуатации систем и оборудования отдельных зданий, а также отдельных объектов общественного назначения с учетом их специфики. Заложенные решения должны обеспечить высокий уровень безопасности, а также надежную и удобную эксплуатацию объекта. При проектировании руководствоваться экономической целесообразностью. Все инженерное оборудование, фирмы производителей, материалы отечественного и/или импортного производства, применяемые при проектировании, должны быть согласованы с Заказчиком, иметь Сертификаты и Технические свидетельства в соответствии с требованиями, действующих на территории РФ норм и правил. По возможности предусматривать материалы и оборудование, которые возможно заменить на аналогичные (в случае необходимости). Проектирование вести на основании действующих нормативных документов и действующих норм пожарной безопасности - в части, не противоречащей требованиям нормативных документов обязательного применения согласно ПП № 815 Водоснабжение и водоотведение Водоснабжение Проектирование вести согласно СП 30.13330.2020 и ТУ на водоснабжение. Для проектируемых зданий предусмотреть следующие системы водоснабжения: - хозяйственно-питьевого (холодного) водопровода (В1); - горячего водоснабжения с циркуляцией (ТЗ, Т4) - внутреннего противопожарного водопровода наземной и подземной части зданий (необходимость системы уточнить в процессе проектирования) На стадии «ПД» представить суточные расходы, часовые расходы средние и максимальные, секундные расходы системы водоснабжения. Суточные расходы определять по потребителям посчитанным по нормам АР (исходя из нормы 1 чел. на 40 кв. м. общей площади). Для ДОО функционал и количественные показатели уточняются по разделам АР/ТХ. Предусмотреть индивидуальные водосчетчики холодной и горячей воды. Разводку предусмотреть от коллекторных шкафов, расположенных в общих коридорах МОП из сшитого полиэтилена РЕХ-а (На стадии проектирования принципиальную схему согласовать с Заказчиком), Ввод в квартиры предусмотреть для трубопроводов ХВС, ГВС (ТЗ). Циркуляцию ГВС (Т4) довести до квартир. Граница проектирования - ввод трубопроводов в квартиру. На 1-м и типовых этажах коллектора отопления компоновать в одной нише с ВК (все гребенки располагать друг над другом). В поэтажном коллекторном шкафу предусмотреть установку: - для холодного водопровода: на ответвлении от стояка к коллектору: запорного крана, фильтра, регулятора давления, манометра; на ответвлениях от коллектора в квартиры: запорного крана, счетчика и обратного клапана. - для подающего трубопровода горячего водоснабжения: на ответвлении от стояка к коллектору: запорного крана, фильтра, манометра; на ответвлениях от коллектора в квартиры: запорного крана; - для циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения: на ответвлении от стояка к коллектору: запорного крана, балансировочного клапана, манометра; на ответвлениях от коллектора в квартиры: запорного крана; балансировочного клапана, обратного клапана Схему коллекторов отдельно согласовать с Заказчиком. Сантехнический шкаф должен обеспечивать возможность обслуживания гребенок и счетчиков и закрываться металлической дверью с замком. В ванных комнатах предусмотреть установку электрических полотенцесушителей (закупается и устанавливается собственником). Свободный напор на излив для санитарно - технических приборов квартир и нежилых помещений принять не менее 20,0 м.вод.ст. Систему горячего водоснабжения запроектировать от ИТП. Предусмотреть подвод воды для приготовления ГВС. Места прокладки магистралей водоснабжения определить проектом. Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям действующих нормативов Обеспечить здания требуемыми напорами, при необходимости запроектировать повысительные насосные установки с частотным регулированием скорости вращения электродвигателей насосов. Предусмотреть изоляцию от конденсации и теплопотерь трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Для каждого арендатора помещений 1-го этажа предусмотреть вывод холодной и горячей воды в мокрую зону согласно, планировкам раздела «АР». На каждом выводе предусмотреть установку: запорного крана, регулятора давления, фильтра, счётчика воды, обратного клапана, заглушки. Разводку по помещениям арендатора не выполнять. Материал трубопроводов систем водоснабжения: - в подвале трубопроводы систем «ХВС» и «ГВС» запроектировать из стальных водогазопроводных нержавеющих труб. Соединение выполнить по СП 73.13330.2016. - стояки ХВС и ГВС предусмотреть из стальных водо-газопроводных нержавеющих труб. Соединение выполнить по СП 73.13330.2016. Выполнить соединения на грувлоках, включая стояки и диаметры от Ду=25мм и хомуты муфтовые/резьбовые седёлка для переходов на меньшие диаметры. На стояках ГВС предусматривать компенсаторы Резервирование ГВС на период профилактики, не предусматривать. Неподвижные опоры на вертикальных участках установить согласно рекомендаций производителя. На магистралях из стальных трубопроводов компенсацию температурных удлинений предусмотреть путем расстановки неподвижных опор с использованием естественных поворотов, обходов, подъемов/опусков и т.д. Предусмотреть краны для полива территории. Предусмотреть установку поливочных кранов по периметру зданий через 60-70м в нише фасада либо в покрытии - уточнить проектом. Шкафы ПК в МОП выполнять встроенного монтажа, размещать в нишах с дверцами. Разводка внутри квартир - не предусматривается. В апартамент вводятся: труба ХВС с ответвлением на запорную арматуру для подключения квартирного пожарного рукава и подающая труба ГВС (циркуляцию не заводить) с установкой запорной арматуры. На трубопроводе ГВС перед вводом в квартиру после закольцовки с циркуляционным трубопроводом установить: регулятор давления, счетчик воды и обратный кла­ пан. Монтаж систем в санузлах и ПУИ, расположенных в МОП, производятся в полном объеме. В подземной автостоянке предусмотреть автоматическое водяное пожаротушение (АПТ) и систему внутреннего противопожарного водопровода от пожарных кранов (ВПВ) в соответствии с действующими нормативными документами СП 485.13130.2020, СП 10.13130.2020. Огнетушащим веществом в системе принять воду. Предусмотреть водонаполненную установку пожаротушения. Для помещений, которые не могут тушиться водой, принять порошковую или газовую систему пожаротушения, определить проектом, согласовать с Заказчиком. В проект стадии ПД включить расчет водонаполненной системы спринклерного пожаротушения, выполненный согласно прил. Б СП 485.13130.2020. Забор воды в систему автоматического спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода предусмотреть после водомерного узла. Для обеспечения потребных напоров проектом при необходимости предусмотреть насосную станцию пожаротушения. Поддержание давления в системе осуществлять при помощи жокей-насоса. Предусматривать комплектные насосные станции (1 рабочий + 1 резервный) заводского изготовления с сертифицированным шкафом управления. Предусмотреть управления электрифицированными задвижками на обводных линиях водомерного узла на вводе водопровода в здание. От каждой насосной группы в насосной станции пожаротушения на фасад здания вывести патрубки с соединительными головками (уточнить проектом) с установкой внутри здания обратных клапанов и задвижек, для подключения передвижной пожарной техники. В ПЗ соответствующего раздела указать, что место размещения патрубков обозначено светоуказателем, включаемым автоматически. Размещение ниши с соединительными патрубками согласовать с разделом АР и разделом ПЗУ. В системе спринклерного пожаротушения применить стандартные оросители, СПЖ и контрольно-сигнальные клапаны отечественного производства ОАО «Спецавтоматика» г. Бийск. Выбранные оросители должны обеспечивать нормативную интенсивность орошения. Выдача сигнала на запуск пожарных насосов предусмотреть от 2х реле давления, расположенных на напорном трубопроводе насоса соответствующей зоны в насосной ПТ. Контроль давления и управление включением/отключением жокей-насоса осуществлять при помощи реле давления, устанавливаемого на напорной линии жокей-насоса. Трубопроводы противопожарного водопровода выполнить из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 (диаметры выше 50мм) и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (диаметры до 50мм включительно) с окраской зеленой масляной краской в 2 слоя по грунту. Водоотведение Хозяйственно-бытовая канализация Выполнить на основании действующих нормативных документов и действующих норм пожарной безопасности - в части, не противоречащей требованиям нормативных документов обязательного применения согласно ПП № 815 На стадии ПД представить суточные расходы, часовые расходы и максимальные, секундные расходы системы водоотведения. Суточные расходы определять по потребителям посчитанным по нормам АР (исходя из нормы 1 чел. на 40 кв. м. общей площади). Канализационные стояки проложить скрыто в коробах, шахтах, обеспечив доступ к прочисткам и ревизиям. Предусмотреть вентиляцию систем бытовой канализации. Отвод бытовых стоков от коммерческих помещений 1 этажа выполнить отдельной системой канализации и присоединить к наружным сетям бытовой канализации отдельными выпусками. При пересечении стояками межэтажных перекрытий предусмотреть монтаж противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам. Применить огнезадерживающие манжеты российского производства. При необходимости предусмотреть систему отвода конденсата Кд. Устройство капельных воронок исключить. Материал трубопроводов системы бытовой канализации - систему канализации ниже отм. 0,000 выполнить из чугунных безраструбных труб российского производства. - систему канализации выше отм. 0,000 выполнить из раструбных канализационных труб ПВХ Д110мм ТУ 6-19-307-86; Перекидка стояков канализации в пределах квартиры не допускается. По возможности избежать перекидок канализации в МОП Учесть требования п.18.4 СП 30.13330.2020. Диаметры выпусков канализации подтверждать расчетом для каждой секции исходя из заселённости домов по СП 42.133330.2016 п.5.6 табл.5.1, но рекомендуется принимать выпуски и разводку не менее 150 мм. При необходимости предусматривать системы производственной канализации с самостоятельным выпуском из зданий. Водосток Предусмотреть устройство системы внутреннего водостока для отвода дождевых и талых вод с кровли здания. Материалы труб системы внутреннего водостока: - стояки водостока выполнить из напорных НПВХ труб 0110мм ГОСТ Р 51613-2000, - магистрали в подвале из чугунных безраструбных труб SML Ревизию предусмотреть с применением либо фланцевого тройника с заглушкой, либо компрессионного фитинга (компрессионная ревизия). При применении фланцевого тройника с заглушкой габариты шахты должны обеспечивать необходимое закрытие ревизии строительными конструкциями и установку ревизионного люка для доступа к ней. Переход с НПВХ трубы на чугун выполнить выше отметки 0.000 зданий. Дренаж Для отвода аварийной воды из приямков ИТП, НС ХВС и пожаротушения, венткамер предусмотреть установку дренажных насосов. В приямке ИТП и НС ХВС и по­ жаротушения 2 шт. (1 раб., 1 рез.) В приямках автостоянки для удаления воды при пожаротушении предусмотреть дренажные насосы по схеме «1 раб+1 рез). Управление насосами с помощью комплектных шкафов и поплавковых выключателей. Напорную сеть внутреннего водостока от дренажных насосов предусмотреть из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 с присоединением к отдельному безнапорному выпуску дождевой канализации через петлю гашения напора. Соединение напорных оцинкованных труб выполнить бессварным на грувлоках, согласно СП 73.13330.2016, для диаметров более 50мм; на резьбе - для диаметров менее 50мм Водомерный узел Предусмотреть устройство водомерного узла. Водомерный узел выполнить по типовому проекту ОАО «Моспроект» раздел 16 серия 17, серия 20 и в соответствии с требованиями АО «Мосводоканал». После водомерного узла предусмотреть установку обратных клапанов. При необходимости (избыточном давлении в сети наружного водопровода) предусмотреть установку регулятора давления «после себя» (фирму согласовать в процессе проектирования) после водомерного узла. Насосная станция ХВС и пожаротушения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотреть установку насосной станции с частотным регулированием, плавным пуском и защитой от сухого хода. Количество насосов в каждой установке: 2 рабочих и 1 ре­ зервный. Для противопожарного водоснабжения предусмотреть сертифицированную установку пожаротушения с комплектом автоматики. Количество насосов в установке: 1 рабочий и 1 резервный. Теплоснабжение Запроектировать в помещениях подземных автостоянок двухтрубную систему теплоснабжения приточных установок, ВТЗ на въездах в рампу. Предусмотреть узлы смешения с качественным регулированием, обеспечив защиту от размораживания. График 95-70 °C. Запроектировать в помещении автостоянки воздушное отопление в качестве основного оборудования принять тепловентиляторы. Систему воздушного отопления запроектировать самостоятельной ветвью от ИТП. График 95-70 °C Запроектировать системы теплоснабжения арендуемых помещений 1-го этажа обеспечив учет тепловой энергии от системы отопления, при условии, что нагрузка на систему теплоснабжения не превышает 40% от нагрузки системы отопления. При подключении к магистральному трубопроводу установит статический и динамический клапаны. Арматуру и приборы учета тепла расположить непосредственно в обслуживаемом помещении совместно с узлами учета отопления. Предусмотреть запорную арматуру в объеме автостоянке для возможности отключения абонента Отопление Запроектировать двухтрубную однозонную систему отопления с индивидуальным учетом тепловой энергии для арендаторов/собственников. График принять 85-60°С. Разводку в полу выполнить из труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха. Расчетные параметры внутреннего возду­ха для расчета систем отопления принять согласно действующим нормам отопительного периода принять: • в жилых помещениях апартаментов +20 °C, в угловых помещениях - +22; • в помещениях без конкретной технологии, ритейл, и входной группы +18°С; • межквартирных холлах, коридорах +18 °C • в лестничных клетках,+16 °C • технических помещениях +16 °C; • в подземном паркинге +5 °C. • в блоках кладовых +12°С Запроектировать самостоятельные ветви от магистрального трубопровода, прокладываемого в автостоянке для следующих потребителей: Отопление квартир: предусмотреть двухтрубную однозонную с горизонтальной поквартирной разводкой трубопроводов в конструкции пола. Предусмотреть приборы учета расхода теплоты согласно ТУ эксплуатирующей компании для каждой квартиры в специальных шкафах на обслуживаемых этажах, обеспечивая свободный доступ к ним технического персонала. Трубопроводы к отопительным приборам выполнить из труб из сшитого полиэтилена РЕ- Ха, прокладываемые в полу в гофротрубе, стояки - стальные. Для квартир предусмотреть внутрипольный конвектор. Регулирование теплоотдачи осуществить с помощью термостатических клапанов. Для гидравлической балансировки установить балансировочный клапан на подключении этажного кол­ лектора к стояку. Отопление МОП - при исключении тамбура на входе предусмотреть установку ВТЗ с электрообогревном у наружной двери; - отопление лестничной клетки и/или лифтового холла - радиаторами с боковым подключением (или нижним согласовать отдельно) самостоятельным стояком без установки теплосчетчика (по возможности исключить открытую прокладку трубопроводов). Для устойчивого гидравлического режима при подключении к магистральным трубопроводам ветвей установить статический и динамический клапаны. Отопление помещений аренды Для помещений 1-го нежилого этажа запроектировать самостоятельные ветви от магистральных трубопроводов. Предусмотреть отдельные коллекторы для помещений в соответствии с функциональным делением и принадлежностью разным собственникам для реализации независимого регулирования и учета энергетических ресурсов в каждой отдельной группе помещении. Систему отопления запроектировать с горизонтальной разводкой трубопроводов из сшитого полиэтилена PE-Ха, прокладку предусмотреть скрытой в полу (в гофротрубе). Преду­ смотреть возможность установки индивидуальных узлов регулирования и учета тепла, непосредственно в обслуживаемых помещениях (теплосчетчик приобретается и устанавливается арендатором/собственником помещения). В качестве приборов отопления предусмотреть радиаторы/конвекторы Регулирование теплоотдачи осу­ ществить с помощью термостатических клапанов. Для устойчивого гидравлического режима при подключении к магистральным трубопроводам ветвей установить статический и динамический клапаны. В качестве отопительных приборов технических помещений и помещений автостоянки принять регистры из гладких труб без установки термоголовок. Для устойчивого гидравлического режима при подключении к магистральным трубопроводам ветвей установить статический и динамический клапаны. Для электротехнических помещений предусмотреть электроконвекторы со встроенным термостатом. Кондиционирование Для квартир предусмотреть централизованную систему кондиционирования. Принципиальное решение согласовать с заказчиком. Вывод конденсата должен осуществляться в трубу для конденсата с последующим сбросом в ливневую канализацию Вентиляция Для автостоянки предусмотреть самостоятельные системы механической приточно­вытяжной вентиляции. Воздухообмен определять из условия разбавления выделяющегося при работе двигателей автомобилей оксида углерода до ПДК в рабочей зоне, но не менее 1 крат. Подачу приточного воздуха осуществлять сосредоточенными струями в проезды между машиноместами. Удаление воздуха из автостоянки предусмотреть из верхней и нижней зоны поровну. Приточно-вытяжную вентиляцию запускать по датчику СО, при этом в автостоянке предусмотреть приборы для измерения концентрации газа, а в диспетчерской осуществляться контроль уровня СО. Резервирование вентиляционных установок принять согласно требованиям нормативной документации, вытяжные установки принять со 100% резервом. Технические и вспомогательные помещения. Для технических помещений (электрощитовых, помещений СС, насосных и т.д.) предусмотреть механическую вентиляцию. Вентиляция помещений БКТ. Предусмотреть самостоятельные каналы для: - систем общеобменной вентиляции - систем, обслуживающих санузлы Выброс воздуха предусмотреть на кровлю. Запроектировать применения системы с электрокалорифером если производительность приточной установки менее 800 мЗ/ч. При расходах воздуха установки более 800 мЗ/ч проектировать запроектировать системы теплоснабжения. Оборудование закупается арендато-ром/собственником. Вентиляция квартир. Запроектировать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Удаление воздуха осуществляется через самостоятельный каналы-спутники для санузлов и кухонь от общего вертикального коллектора. На механических вытяжных системах в каналах-спутниках предусмотреть установку клапанов постоянного расхода. Расход воздуха 60 мЗ/ч для помещений кухни, 25 мЗ/ч для помещений с/у. Оборудование принять со 100% холодным резервом электродвигателей. Резерв принять в количестве 2шт каждого типоразмера вентилятора, (хранение на складе, размещение на складе площадью 2м2). Системы вентиляции – оборудование компании «Вен-тинформ» или аналог. Противодымная вентиляция Предусмотреть все необходимые мероприятия по противодымной вентиляции в соответствии с ФЗ N 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» и другими действующими нормативными документами, содержащие требования пожарной безопасности. Системы дымоудаления – оборудование компании «Вентинформ» или аналог. Противопожарные клапаны, клапаны дымоудаления – производства компании «ВЕЗА» с электроприводом "Nanotek" (Китай) или аналог. Огнезащитный материал фирмы «Бизон» или аналог. Теплоизоляция трубопроводов: магистральные и стояки. ИТП. Тепломеханическая часть Перечень нормативных документов: СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СП 51.133330.2011«Защита от шума» СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» Разработать проектную документацию на основании ТУ Учет тепловой энергии потребителей Предусмотреть раздельные контуры систем теплоснабжения на жилую и нежилую части зданий (см. задание ОВ). Отопительные узлы каждого контура оборудовать авторегуляторами, приборами контроля и учета тепла (в комплекте с датчиками давления) в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» и действующими нормами проектирования Водосчетчики. Расход холодной воды на нужды системы ГВС измеряется водомерным счётчиком. В ИТП предусмотреть блочные тепловые пункты в составе: Теплообменники пластинчатые разборные. Минимальный запас т/о по поверхности - 10% Минимальный запас т/о по нагрузке -15% Расчетные потери давления в т/обменном оборудовании - не должны превышать 30 кПа Резервирование т/обменного оборудования - не предусматривается. На трубопроводах от/к непосредственно к теплообменникам устанавливается запорная арматура (шаровые краны). Для слива теплоносителя - спускники (Ду не менее 25 мм). Насосное оборудование: Система отопления - 2x100% - 1 раб./1рез. Система вентиляции - 2x100% - 1 раб./1рез. Система ГВС - 2х100%(1 раб./1рез.) Подпитка системы отопления и вентиляции - 2x100% - 1раб./1рез. На все насосы, за исключением подпиточных, должны быть установлены гибкие вставки. Насосы систем отопления, вентиляции и ГВС должны управляться внешним частотным преобразователем от шкафа управления. Схема циркуляции ГВС - циркуляционная/циркуляционно-повысистельная. Расход на циркуляционный насос принять 100% от максимально-часового расхода ГВС. Расширительные баки/АУДП. Для компенсации температурных расширений и подпитки системы в тепловом пункте установить расширительный мембранный бак закрытого типа или автоматическую установку поддержания давления (АУПД) типа «SPL» с функцией подпитки (при необходимости уста­ новки подпиточных насосов (обосновать расчетом). Для защиты оборудования системы от повышения давления на обратной магистрали предусмотреть предохранительный клапан. Технологические проходы. Предусмотреть технологические проходы между оборудованием Запорно-регулирующая арматура. На вводе в ИТП предусматриваются головные задвижки, рассчитанные на давление Ру25. Далее устанавливается перемычка, на случай аварийного отключения подачи теплоносителя, в соответствии с рекомендациями ОПО «МТК»: Первичный контур: стальные фланцевые шаровые краны. Вторичный контур: Стальные шаровые краны для систем отопления и вентиляции, и малогабаритные поворотные затворы с чугунным корпусом для системы ГВС. Регулирующие клапаны - фланцевые, с приводом. В качестве клапанов системы подпитки использовать двухходовые клапаны с электроприводом. Трубопроводы Трубопроводы контура сетевой воды, систем отопления и вентиляции, а также дренажных трубопроводов в пределах теплового пункта выполняются из труб стальных черных Ст20 диаметром 50 мм и больше - из труб электросварных по ГОСТ 10704-91, а диаметром менее 50 мм - из бесшовных труб по ГОСТ 8732-91, 8733-78, 8731- 78. Трубопроводы системы водоснабжения выполняются из оцинкованных бесшовных трубопроводов по ГОСТ 8732-91, 8733-78, 8731-78. Крепление трубопроводов выполнять согласно типовой серии 4.904-69 и 5.904-7 Подбор диаметров трубопроводов осуществить по расчетному расходу в трубопроводе, с учетом максимальной скорости в трубопровода 0,8 м/с, максимально допустимые потери - 7,0 кгс/м2м. Изоляция. Трубопроводы в помещении ИТП изолировать негорючей рулонной (маты, пластины) фольгированной индустриальной тепловой изоляцией (с объемным весом не менее 80 кг/мЗ и термоустойчивостью не менее 150 С) типа «CUTWOOL», с учетом необходимого количества изоляции трубопроводов блочного теплового пункта. Автоматика. Предусмотреть выход на диспетчеризацию ИТП Системы теплоснабжения Предусмотреть раздельные контуры систем теплоснабжения на жилую и нежилую части зданий. Отопительные узлы каждого контура оборудовать авторегуляторами, приборами контроля и учета в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» и действующими СНиП. Система электроснабжения Общие требования: Силовое электрооборудование и электрическое освещение. Электроснабжение здания выполнить согласно ТУ на энергоснабжение, а также действующих норм и правил. Категорию надежности электроснабжения зданий - определять на стадии проектирования, согласно требований таблицы 6.1 СП 256.1325800.2016. Дополнительно согласовать с Заказчиком. Система напряжения ~380/220 В. Режим работы нейтрали - глухозаземленная. Система заземления TN-C-S. Для каждого здания предусмотреть отдельные помещения для размещения вводно-распределительных устройств квартир, подземного паркинга (при наличии), нежилых помещений, ИТП. Количество ВРУ определить проектом. Для помещений электрощитовых предусмотреть естественную вентиляцию. Электроснабжение индивидуального теплового пункта (ИТП) выполнить отдельными взаиморезервируемыми линиями от трансформаторной подстанции (ТП), при этом сечения взаиморезервируемых линий выбрать на полную нагрузку в аварийном режиме. Кабельные изделия принять в соответствии с ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ". Расчет электрических нагрузок выполнить в соответствии с указаниями по определению нагрузок и норм проектирования СП 256.132800.2016 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зда­ ний" и СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования". Расчетную нагрузку питающих линий, вводов от электроприёмников квартир определить по требованиям п.7.1.2 СП 256.1325800.2016. Расчетную нагрузку для нежилых помещений принять из расчета 0,2 кВт/м2 полезной площади, в соответствии с №618-РП. Питание щитков механизации ЩМ осуществить от устройств этажных распределительных типа УЭРМ (независимых от слаботочных систем и сетей), установленных на этажах в коридорах. Тип этажных распределительных НКУ и месторасположение уточняется с Заказчиком дополнительно, на стадии проектирования. Ввод питания квартир выполнить трехфазным пятипроводным — 380 В от устройств этажных распределительных типа УЭРМ. Устройства этажные распределительные типа УЭРМ принять в металлическом корпусе в соответствии с ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий". Устройства этажные распределительные типа УЭРМ комплектуются необходимой защитно-коммутационной аппаратурой, приборами учета электроэнергии по ТУ «Мосэнергосбыт» с необходимым типовым конструктивным вариантом для его дальнейшего опломбирования, и отсутствием возможности хищения электроэнергии. Электроснабжение квартир выполнить в объеме установки щита механизации ЩМ. Проект электроснабжения квартир и установка эл. щитка по постоянной схеме выполняется согласно дизайн-проекту. Предусмотреть прокладку отдельных кабельных линий по постоянной схеме электроснабжения от вводно-распределительного устройства нежилых помещений до каждого помещения БКТ. Для проведения механизированных работ на период отделки нежилых помещений без конкретной технологии предусмотреть установку щитка механизации. Щиток механизации ЩМ принять в пластмассовом корпусе, навесного исполнения. Электроснабжение нежилых помещений выполнить в объеме временного электроосвещения, подключение приборов охранно-пожарной сигнализации и необходимого технологического электрооборудования. ЩМ комплектуются необходимой выключателем нагрузки ~380В, 40А, двумя автоматическим выключателем ~220В, 10А, автоматическим выключателем дифференциального тока ~230В, 16А, 30 мА. Аварийное электроосвещение (включая эвакуационные знаки безопасности), клапаны ОЗК, КДУ и энергопринимающие устройства системы СПЗ для нежилых помещений выполнить от локальной панели ППУ, входящей в состав многопанельного ВРУ для нежилых помещений. Количество групповых линий для сети аварийно­ го освещения (включая эвакуационные знаки безопасности) и энергопринимающих устройств системы СПЗ определить проектом, исходя из количества помещений, заданий смежных комплектов и технико-экономических показателей. Типы светильников для подземного паркинга и помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-Па, должны быть с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла, согласно требований п.6.6.5 ПУЭ. Выполнять отдельные ВРУ и электрощитовую для возможных нежилых помещений (учесть также в АСКУЭ). Т.е. для электроснабжения нежилых помещений, собственником которых является застройщик, необходимо предусмотреть отдельное подключение к ТП, соответственно должно быть предусмотрено отдельное ВРУ для нежилых помещений, расположенное в отдельном помещении для разграничения балансовой принадлежно­ сти и эксплуатационной ответственности между собственником(ами) нежилых помещений и собственниками квартир, подключенных к ВРУ квартир. Организацию учета расхода электроэнергии выполнить в соответствии с ТУ "Мосэнергосбыт". Предусмотреть организацию учета расхода электроэнергии на вводных панелях, панели ОДН, панели с нагрузками 1 кат., панели ППУ, и на линейных панелях вводно-распределительного устройства квартир; учет расхода электроэнергии на вводах в квартиры; Предусмотреть организацию учета расхода электроэнергии на вводно-распределительном устройстве нежилых помещений (общий и на каждое нежилое помещение). Согласно требованиям ПУЭ линии к трехфазным потребителям выполнить пятипроводными, к однофазным - трехпроводными. В соответствии с ПУЭ (7-е издание) электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам в соответствии с требованиями ПУЭ (7-е издание) п. 2.1.31 Распределительные и групповые сети проложить: - в электрощитовых, технических помещениях, ИТП, НС, вентакмерах - открыто на лотках или в коробах, единичные - открыто кабелем в сертифицированных по пожарной безопасности трубах ПВХ в соответствии с НПБ 246-97 с креплением к стене или плите перекрытия; - за подвесным потолком нежилых помещений - скрыто на лотках (распределительные сети); единичные - открыто кабелем в сертифицированных по пожарной безопасности трубах ПВХ в соответствии с НПБ 246-97 с креплением к стене или плите перекрытия - вертикальные участки (стояки) в по­ этажных холлах - в электротехнических лотках/коробах УЭРМ; - вертикальные участки (стояки) рабочего и аварийного освещения (лестничных клеток, лифтовых шахт) - скрыто в штробах в теле монолитных железобетоннвх стен, в сертифицированных по пожарной безопасности трубах ПВХ ПНД в соответствии с НПБ 246-97 с последующим заштукатуриванием, сети освещения шахт лифтов в пределах шахт допускается выполнять открытой прокладкой; - вертикальные участки (стояки) аварийного освещения лестничных клеток - скрыто в теле монолитных железобетонных стен в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, ответвления к светильникам выполнять в огнестойких коробках с керамическими клеммами, электропроводку ответвления к светильникам выполнить в стальных трубах, обладающих локализационной способностью в подготовке пола верхнего этажа, штробах в сертифцированных по пожарной безопасности трубах ПВХ в соответствии с НПБ 246-97 с последующим заштукатуриванием, - горизонтальные участки к светильникам рабочего освещения лестничных клеток - скрыто в сертифицированных по пожарной безопасности в соответствии с НПБ 246-97 замоноличенных в подготовке пола верхнего этажа, в трубах жестких электротехнических из электроизоляционного материала (ПВХ); - питающие линии от этажных щитков до квартирных щитков - в стяжке пола по перекрытию, за подвесным потолком в сертифицированных по пожарной безопасности в соответствии с НПБ 246-97 трубах жестких электротехнических из электроизоляционного материала (ПВХ), либо за подвесным потолком; - кабельные линии СПЗ, включая кабеленесущие системы для кабельных линий, должны иметь определённый предел огнестойкости, подтвержденные типовыми испытаниями заводов-изготовителей кабельных изделий и кабеленесущих систем. В местах прохождения электропро­ водок через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены сертифицированные кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости строительных конструкций. Для электроснабжения приемников первой категории надежности предусмотреть устройства АВР (системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарные насосы, системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения, электроприемники ИТП, НС и т.д.). Для электроприемников СПЗ необходимо предусматривать отдельную локальную панель ППУ ПЭСПЗ, которая запитана от АВР) от отдельного АВР в составе многопанельного ВРУ, в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021. Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) должно быть выполнено в соответствии с СП 6.13130.2013 2021 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности". Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Величины освещенности принять в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 изм.1 (СНиП 23-05-95*) "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования" в зависимости от разряда и подразряда работы. Выбор типа и количества светильников произвести в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Принять следующие виды освещения: - рабочее; - аварийное; - ремонтное. Для управления рабочим освещением помещений МОП, имеющих естественное освещение, предусмотреть выключатели кратковременного включения освещения с выдержкой времени, достаточной для прохода людей, либо при помощи астрореле и уточняется на стадии проектирования с дальнейшим согласованием с Заказчиком. Управление освещением помещений, имеющих естественное освещение, входов в здание, световыми указателями пожарных гидрантов и номерных знаков, заградительными огнями предусмотреть автоматическим, либо дистанционным из диспетчерского пункта в зависимости от уровня естественной освещенности (включе­ ние освещения с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета при помощи астрореле) и уточняется на стадии проектирования. Освещение входов в здания, световые указатели пожарных гидрантов, домофонов и номерных знаков запитать отдельными линиями от сети аварийного освещения от панели ПЭСПЗ ППУ. Эвакуационное освещение МОП без естественного освещения должно гореть круглые сутки с возможностью отключения из распределительного щита, либо дистанционно. Рабочее освещение МОП без естественного освещения должно управляться выключателями кратковременного включения освещения с выдержкой времени, достаточной для прохода людей, и уточняется на стадии проектирования с дальнейшим согласованием с Заказчиком. Эвакуационное освещение подземного паркинга и помещений, по требованию п.8.12.8 СП 256.1325800.2016 - должно быть включено круглые сутки. В соответствии с п.11.1 СП256.1325800.2016 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" предусмотреть блокировку автоматического или дистанционного управления освещением лестничных клеток, обеспечивающую возможность включения или отключения рабочего и аварийного освещения в любое время суток из электрощитового помещения или с вводно­распределительного устройства квартир. Управление освещением остальных помещений (венткамеры, помещение ИТП, электрощитовые и т.п.) предусмотреть индивидуальными выключателями, установленными у дверей. Электроснабжение ИТП Вводно-распределительное устройство ИТП разместить в помещении ИТП в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, степень защиты IP54. Категория надежности электроснабжения ИТП-II. Для обеспечения первой категории надежности электроснабжения предусмотреть устройства АВР или ШАП. Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) должно быть выполнено в соответствии с СП 6.13130. 2013 2021 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности", от самостоятельного ВРУ в составе многопанельного ВРУ ИТП. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Предусмотреть ящик с понижающим трансформатором ЯТПО-0,25 кВт, -220/12 В. Электропитание ЯТПО-0,25 кВт, -220/12 В выполнить отдельной линией. Предусмотреть ящик с рубильником, розеткой и плавкой вставкой для подключения сварочного аппарата. По периметру помещения ИТП проложить магистраль заземления из стальной полосы 40x4 мм, магистраль и повторный контур заземления присоединить к ГЗШ РЕ в вводно­ распределительном устройстве ИТП. Организацию учета расхода электроэнергии выполнить в соответствии с ТУ "Мосэнергосбыт". Величины освещенности принять в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 изм.1 (СНиП 23-05-95*) "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования" в зависимости от разряда и подразряда работы. Выбор типа и количества светильников произвести в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Принять следующие виды освещения: — рабочее; — аварийное; — ремонтное. Управление освещением предусмотреть индивидуальными выключателями, установленными у дверей. Электроснабжение НС Вводно-распределительное устройство НС разместить в помещении НС в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, степень защиты IP54. Категория надежности электроснабжения НС-1. Для обеспечения первой категории надежности электроснабжения предусмотреть устройства АВР. Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) должно быть выполнено в соответствии с СП 6.13130. 2013 2021 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности", от самостоятельного ВРУ в составе многопанельного ВРУ НС. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Предусмотреть ящик с понижающим трансформатором ЯТПО-0,25 кВт, -220/12 В. Электропитание ЯТПО-0,25 кВт, -220/12 В выполнить отдельной линией. По периметру помещения НС проложить магистраль заземления из стальной полосы 40x4 мм, магистраль и повторный контур заземления присоединить к ящику ГЗШ вводно­ распределительного устройства ИТП. Организацию учета расхода электроэнергии выполнить в соответствии с ТУ "Мосэнергосбыт". Величины освещенности принять в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 изм.1 (СНиП 23-05-95*) "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования" в зависимости от разряда и подразряда работы. Выбор типа и количества светильников произвести в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Принять следующие виды освещения: — рабочее; — аварийное; — ремонтное. Управление освещением предусмотреть индивидуальными выключателями, установленными у дверей. Молниезащита, заземление Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотреть преднамеренное соединение частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью питающего трансформатора и посредством нулевого заземляющего проводника РЕ. В проекте принята система заземления TN-C-S. Магистраль заземления предусмотреть в электрощитовых, НС, ИТП, венткамерах, выполнить из полосовой стали 40x4 мм и присоединить к ГЗШ ВРУ. Согласно ПУЭ (7 издание) раздел 1 п.п. 1.7.82, раздел 7 п.п. 7.1.87, на вводах в здания выполнить основную систему уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: - основной (магистральный) защитный проводник; - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; - металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления; - металлические части строительных конструкций; - металлические части централизованных систем вентиляции; - заземляющее устройство системы молниезащиты; - магистралей заземления; - соединение нескольких ГЗШ между собой (при нескольких вводах питающих линий). Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. На основании ПУЭ раздел 7 п.п. 7.1.717.1.86 проектом предусмотреть установку УЗО. В качестве ГЗШ (главной заземляющей шины) принять шину РЕ ВРУ, Сечение главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN) - проводника питающей линии. Проект молниезащиты выполнить в соответствии с РД 34.21.122-87 “Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений” и СО 153-34.21.122-2003 “Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций”. В соответствии с требованиями инструкции СО 153-34.21.122- 2003 здание относится к IV уровню защиты от прямых ударов молнии. Проектируемые здания располагаются в районе со среднегодовой продолжительностью гроз от 40 до 60 часов в год. На основании табл. 1 РД 34.21.122-87 здания требует устройства молниезащиты по III категории и подлежат защите от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации, выполняемой согласно п.п. 2.32. Слаботочные системы и системы автоматизации ИС Разработать проектную документацию систем связи и сигнализации проектируемых зданий, в соответствии с действующими нормами, правилами и техническими условиями эксплуатирующих организаций. Порядок и наименование разделов предусмотреть в соответствие с постановлением №87 «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сети проводного радиовещания (РТ) Предусмотреть систему проводного радиовещания и оповещения (РТ) для организации приема радиостанций абонентами зданий. Проект радиофикации зданий выполнить в соответствии с техническими условиями оператора связи. Радиофикацию нежилых (офисных) помещений 1-го этажа не выполнять. В стояках (этажных распределительных шкафах) предусмотреть установку ограничительно-распределительных коробок, на соответствующее количество абонентов. Структурированная кабельная система (Интернет, телевидение, телефон) (СКС) Предусмотреть структурированную кабельную систему зданий с целью предоставления услуг телефонной связи и передачи данных. Проектируемая СКС должна отвечать требованиям технических условий оператора (- ов) связи. В помещениях слаботочных систем предусмотреть установку телекоммуникационной стоек (42U). Предусмотреть установку (при необходимости) дополнительных шкафов СКС, нужного типоразмера, в МОП/в слаботочных нишах. Ввод сети интернет в квартиры производить от стойки/шкафа оператора (домовой узел связи) в помещении СС. При превышении расстояния 90м от шкафа оператора до квартир (а ввод в квартиры производится кабелем типа Hr(A)-LS 4x2x0,52 cat 5е) необходимо поставить в подвале в помещениях СС секций или в подвале около стояков, или на среднем этаже в МОП в специальной слаботочной нише дополнительные шкафы, связанные с домовым узлом связи по ВОЛС. От данных шкафов уже осуществляется ввод в квартиры кабелем типа Hr(A)-LS 4x2x0,52 cat 5е Подключение дополнительных шкафов СКС к центральной телекоммуникационной стойке выполнить волоконно-оптическим кабелем. Домовую распределительную сеть от дополнительных шкафов до апартаментов выполнить кабелем типа «витая пара» категории не ниже 5е. В стадии П применять формулировку «кабелем с маркировкой типа Hr(A)-LS 4x2x0,52 cat 5е или аналог» Решения уточнить согласно ТУ провайдера связи. Система кабеленесущих конструкций (СКК) Предусмотреть систему кабеленесущих конструкций для прокладки кабелей слаботочных систем. В местах поворота горизонтальных кабельных трасс предусмотреть люки в подвесном потолке, при его наличии. Для вертикальной прокладки кабелей предусмотреть устройство слаботочных стояков, с установкой на этажах распределительных шкафов с закладными гильзами из стальных труб в межэтажных перекрытиях. Предусмотреть отдельные шкафы (секции в общий шкаф, разде­ ленные несгораемыми перегородками) для общедомовых СС и систем безопасности (СКУД, СОТ). Для систем СПС/СПА предусмотреть отдельный отсек в кабельном стояке и, при необходимости, отдельный шкаф для размещения этажного оборудования. Для прокладки абонентских сетей от этажных шкафов до апартаментов предусмотреть металлические лотки (короба), на высоте не менее 2550 мм от уровня пола. Прокладка кабельных линий в лотках (коробах) должна производиться скрыто за подвесным потолком. Ввод сла­ боточных систем в квартиры выполнить под потолком над дверной коробкой с установкой 3-х проходных гильз из стальных труб на отметке выше подвесного потолка в МОП. Трасса лотка СС должна охватывать все слаботочные стояки, отверстия в перекрытии из помещений СС и ввод наружных сетей связи (НСС). Помещения слаботочных систем оборудовать металлическими электротехническими лотками. Система пожарной сигнализации (СПС), система пожарной автоматики (СПА) и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) Систему пожарной сигнализации, систему пожарной автоматики и систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнить на базе оборудования “Рубеж” или аналога. При проектировании СПС, СПА и СОУЭ учесть требования следующих нормативных документов: СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Предусмотреть мероприятия по защите объекта СПС и СПА по алгоритму С. СПА должна обеспечивать согласованную работу всех компонентов противопожарной защиты (шкафы, электроприводные устройства, установки и т.п., в том числе предусмотренные проектными решениями смежных разделов). Все инициирующие сигналы управления инженерными системами объекта должны производиться по каналам СПА с обязательным контролем целостности линии связи. Предусмотреть 4-й тип системы оповещения и управления эвакуацией. Установить посты обратной связи в соответствии с размещением зон пожарного оповещения (определить расчетом). Световые оповещатели "Выход" установить над эвакуационными выходами с этажей зданий, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; Предусмотреть режим работы световых оповещателей «Выход» -постоянное свечение в рабочем режиме и мигание при пожаре. Пояснение для раздела «СОУЭ»: СП 3.13130.2009 п. 6 таблица 1. б) световые оповещатели "Выход" - Обязательны; 5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; Световые оповещатели «Выход» - запитываются от СОУЭ и постоянно горят в рабочем режиме и мигают при пожаре. При проектировании системы кабельных трасс систем СПС и СПА предусмотреть люки в подвесном потолке в местах установки оборудования в объеме запотолочного пространства, для подключения и обслуживания оборудования СПЗ. Система охранная телевизионная (СОТ). Предусмотреть оснащение устройствами видеоконтроля всех мест общего пользования и общественных пространств, обеспечить видеоконтроль всех основных и служебных входов и въездов на территорию и зданий, обеспечить видеоконтроль входов в технические инженерные помещения и технических коридоров, обеспечить видеоконтроль выходов на кровлю и МОП верхних этажей. Устройства отображения информации (видеомониторы) установить в помещении охраны и постах охраны, при их наличии. Обеспечить хранение видеоинформации на срок не менее 30 суток. Все устройства видеоконтроля должны обеспечивать регистрацию событий в условиях недостаточной освещенности, в технически обоснованных случаях использовать видеокамеры с вариофокальным объективом. Все устройства видеоконтроля должны обеспечивать регистрацию событий в разрешении не менее 1080Р, 25 к/с, интерфейс подключения - РоЕ. Система контроля и управления доступом, система охраны входов (СКУД); Предусмотреть вызывные видеопанели на основных входах зданий. Для входа в здания использовать электронные ключи (карты доступа). У выходов из зданий установить вандалозащищенные кнопки выхода. Предусмотреть оснащение оборудованием СКУД и видеодомофонной связью входных групп на территории застройки, калиток, въездных ворот, и т.п. Для каждого здания выполнить сопряжение вызывных панелей с контроллерами СКУД для обеспечения управления всеми точками прохода из единой СКУД с возможностью удаленного мониторинга и управления с ОДС. Центральное оборудование видеодомофонной связи и контроллеры СКУД каждого здания разместить в помещении слаботочных систем (кроссовых). Для подключения квартир к системе СКУД установить поэтажные коммутационные устройства на каждом этаже зданий. Электроснабжение контроллеров СКУД выполнить по первой категории надежности, с использованием независимого источника питания на время переключения. Предусмотреть взаимодействие с СПА с целью разблокировки запирающих устройств СКУД Предусмотреть устройства передачи состояния запирающих устройств СКУД в систему автоматизации инженерных систем. Системы по обеспечению доступности для маломобильных групп населения (МГН) Проектирование технических решений по обеспечению доступности МГН выполнить в соответствии с СП 59.13330.2020 Автоматизация общеобменной вентиляции (АОВ) Предусмотреть автоматизацию систем отопления и вентиляции для обеспечения заданного температурного режима в помещениях. Технические решения по автоматизации систем отопления и вентиляции должны базироваться на комплектных (типовых) шкафах управления. Системы автоматизации отопления и вентиляции должны обеспечивать безопасное отключение при пожаре. Системы автоматизации отопления и вентиляции должны обеспечивать возможность диспетчеризации состояния и параметров работы с подключением к АРМ АСУД в ОДС. Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем (АСУД) Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем должна обеспечивать постоянный контроль и дистанционное управление вентиляцией и кондиционированием, теплоснабжением и водоснабжением, канализацией, холодоснабжением (при наличии), электроосвещением, лифтовым оборудованием. АСУД должен быть выполнен в соответствии с техническими условиями обслуживающей организации. Все системы выполнить в соответствии с требованиями ТУ «Безопасный регион». Автоматизация и диспетчеризация ИТП (ATM) Автоматизацию ИТП в соответствии, СП 41-101-95 - «Проектирование тепловых пунктов». Система автоматизации ИТП должна быть предусмотрена с учетом требований по снижению затрат энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащения автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды. Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов (АИИС КУЭ, АИИС КУВ, АИИС КУТ) Предусмотреть коллективные (общедомовые) и индивидуальные счетчики для потребителей согласно №261-ФЗ ст.13. (предусмотреть интеллектуальные приборы учета потребляемых ресурсов электроэнергии с возможностью дистанционной передачи показаний. Согласно №522-ФЗ от 27.12.2018г.) Все поквартирные счетчики потребления ресурсов (ВиК, ЭС, ТС) устанавливаются в технише в МОП (предусмотреть скрытую установку счетчиков в МОП), для возможности учета показаний со стороны УК, а также возможности отключения потребителей за неуплату (вывести запорную и отключающую арматуру в МОП). Диспетчеризация лифтов и основного инженерного оборудования. Проект системы автоматизированного коммерческого учета энергоресурсов выполнить в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций. АСКУЭ включает в свой состав следующие подсистемы: автоматизированную информационно измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ); автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта тепла (АИИС КУТ); автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта воды (АИИС КУВ). Автоматизация систем водоснабжения и канализации (АВК). Автоматизацию систем пожаротушения и хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить на базе на комплектных (типовых) шкафов управления Технические решения системы автоматизации пожаротушения должны отвечать требованиям СП 485.1311500.2020. Технические решения системы автоматизации водоснабжения зданий должны отвечать требованиям СП 30.13330.2016. |
| 2.5 | Основные требования к объектам инженерной инфраструктуры, дорогам и инженерным сетям. | Граница проектирования– в рамках границы земельного участка с увязкой с проектом по наружным сетям на всю застройку (КСИО). Для каждой сети инженерной коммуникации разработать и согласовать с заказчиком узел ввода в здание (на стадии РД). При проектировании сетей придерживаться КСИО. Все инженерное оборудование, фирмы производителей, материалы отечественного и/или импортного производства, применяемые при проектировании, должны быть согласованы с Заказчиком, иметь Сертификаты и Технические свидетельства в соответствии с требованиями, действующих на территории РФ норм и правил. Исходными материалами для проектирования являются: - ТУ на подключение объекта к сетям холодного водоснабжения - ТУ на подключение объекта к сетям водоотведения - ТУ на подключение к Единой региональной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» создаваемого программно-технического комплекса видеонаблюдения №220602-ЭУ от 02.06.2022 г. - ТУ на подключение объекта к сетям электроснабжения - ТУ на подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения № К0309-104/5 от 29.06.2022 г., АО «Мособлгаз» - ТУ на подключение объекта к услугам систем: передачи данных, телефонной связи, проводного радиовещания, кабельного телевидения - ТУ ООО «Телеком Центр» - на радиофикацию; - ТУ ГОЧС и ПБ на оповещение о ЧС. Электроснабжение Внутриплощадочные сети электроснабжения запроектировать в объеме, необходимом для нормальной и безопасной эксплуатации здания в соответствии с полученными техническими условиями от ресурсоснабжающей организации. Способы прокладки сетей электроснабжения: - в земле в траншее. Подключение к сети электроснабжения выполнить кабельными линиями: - 10 кВ – кабелем марки типа АпвПуг; - 0,4 кВ – кабелем марки типа АВБбШвнг; - наружное освещение – кабелем марки типа АВБбШвнг. В качестве элементов проектируемой кабельной канализации внутриплощадочных сетей электроснабжения применить трубы негорючие защитные «ПРОТЕКТОРФЛЕКС» из полимерного компаунда повышенной термостойкости для прокладки электрических кабелей (по ТУ 2248-003-34311042-2015). Предусмотреть блочно-модульную трансформаторную подстанцию. Водоснабжение Внутриплощадочные сети водоснабжения запроектировать в объеме, необходимом для нормальной и безопасной эксплуатации здания, а также в соответствии с полученными техническими условиями от ресурсоснабжающей организации. Внутриплощадочные сети водоснабжения запроектировать из труб ПНД ПЭ100 SDR17. В местах прохода сетей водопровода ниже канализационных труб и силовых линий водопроводы заключить в футляры. Проектирование выполнить в соответствии с СП 31.13330.2021. Водоотведение Хозяйственно-бытовая канализация Подключение сетей предусмотреть к КНС-10, согласно ТУ, полученными от ресурсоснабжающей организации. Предусмотреть устройство самотечных сетей, без обустройства КНС. Самотечные участки внутриплощадочной сети бытовой канализации предусмотреть из пластиковых канализационных гофрированных труб «PRAGMA» SN8 ТУ 2248-001-96467180-2008 (или аналог). Ливневая канализация Для удаления дождевых стоков от Объекта предусмотреть самотечную внутриплощадочную сеть дождевой канализации. Участки внутриплощадочной сети дождевой канализации предусмотреть из пластиковых канализационных гофрированных труб «PRAGMA» SN8 ТУ 2248-001-96467180-2008 (или аналог). При проектировании ливневой канализации учесть сооружение для локальной очистки стоков (ЛОС), рассчитанное на всю застройку. Очистка – до ПДК в ручей без названия. Сооружение предусмотреть типовой комплектации, подземное. Проект ЛОС предоставляет заказчик. Предусмотреть дренаж. Предусмотреть автополив парковой и зеленой зоны. Рассмотреть вариант забора воды для автополива из ЛОС поверхностного стока. Проектирование выполнить в соответствии с СП 32.13330.2018. Теплоснабжение Теплоснабжение осуществить от проектируемой котельной и ЦТП (расположенном в котельной) в объеме, необходимом и достаточном для нормальной и безопасной эксплуатации зданий, также в соответствии с полученными ТУ. Температурный график предусмотреть 95-70 °С. Для прокладки трубопроводов применить гибкие трубы «Изопрофлекс»/»Изопрофлекс А». Диаметры труб обосновать гидравлическим расчетом. Проектирование выполнить в соответствии с СП 124.13330.2012 и ГОСТ 30732, а также другими нормативными документами. Внутриплощадочные сети связи (телефонизация; радиофикация; информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"; телевидение) Предусмотреть внутриплощадочную кабельную канализацию в объеме, необходимом для надёжной и безопасной эксплуатации здания. В качестве элементов проектируемой кабельной канализации применить полиэтиленовые жесткие или гофрированные двустенные и трубы диаметром не менее 110 мм и пластиковые колодцы с заложением на глубину до 1,5 м. |
| 2.6 | Требования к технологическим решениям | На стадии «ПД» предусмотреть разработку следующих разделов ТХ: - Вертикальный транспорт - Коммерческие помещения различного функционального назначения (с соответствующим количеством подразделов ТХ) - Технология подземной автостоянки - Технология ДОУ на 90 мест; - Технология опорного пункта полиции. Разработать Технологическое задание для расчета нагрузок по инженерным системам. Технологию коммерческих помещений определить в процессе проектирования совместно с Заказчиком. Технологические решения принять в соответствии с функциональным назначением помещений с использованием современного оборудования. Импортное оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия и инструкции по эксплуатации на русском языке. Выполнить систему навигации – жилые дома и придомовую территорию оснастить указателями, табличками, другими элементами, облегчающих свободное ориентирование. Вертикальный транспорт Для лифтов должны быть соблюдены требования ГОСТ 33652-2019 "Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения". В каждой секции принять 1 лифт. Отделку лифтов предусмотреть согласно дизайн-проекту АИ РД. Огнестойкость заполнений дверных проемов лифта принять в соответствии с разделом ПБ. В инженерных разделах учесть: - Оголовок шахты лифтов должен быть освещен, вентилироваться и отапливаться. Освещение должно быть достаточным, главным образом для зоны у контроллера и лебедки. Вентиляционные отверстия не должны располагаться слишком близко к аппаратуре и электрическим сетям. Отвод воздуха должен быть обеспечен через погодостойкое отверстие под перекрытием шахты или через отдельную шахту. - Освещение шахты, и этажных площадок должно соответствовать требованиям п.6.6 ПБ 10-558- 03 и обеспечиваться заказчиком. - Оголовок шахты должен освещаться электрическими светильниками. Освещенность должна быть не менее 200 люкс перед шкафами управления лифтами и в зоне размещения привода; в зоне шахты и шахтных дверей - гшп 50 люкс. - Диспетчерский контроль за работой лифта должен обеспечивать: 1. световую и звуковую сигнализацию из кабины о вызове оператора на двустороннюю переговорную связь; 2. двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта; 3. световую сигнализацию о наличии в кабине пассажира; 4. световую или звуковую сигнализацию о нажатии кнопки "Стоп" в кабине пассажирского лифта здания; 5. световую сигнализацию об открытии дверей шахты. - Световая сигнализация об открытии дверей шахты может включаться сразу после открытия дверей или с задержкой по времени, но не более 4 мин. Световая сигнализация о наличии в кабине пассажира может включаться сразу после входа в кабину пассажира или с задержкой по времени, но не более 4 мин. В диспетчерском пункте может быть предусмотрена и другая сигнализация, связанная с контролем за работой лифта. - С диспетчерского пункта запрещается дистанционное включение лифтов. - Приямок должен быть защищен от попадания в него грунтовых и сточных вод. Стены приямка должны быть гладкими. Пол и стены окрасить масляной краской за 2 раза. Устройство лифтов предусмотреть без машинного отделения. Панель управления лифтами предусмотреть на последнем этаже в технической зоне. Технологии подземной автостоянки В подземной парковке разместить продаваемые (закрепленные за проживающими) машиноместа. По возможности не допускать размещение зависимых (семейных) машиномест. Предусмотреть автомобили среднего и малого класса, количество - определить проектом. При проектировании и организации автостоянок необходимо предусматривать возможность установки мест для хранения электромобилей, гибридных автомобилей и инфраструктуру для обеспечения их зарядки. |
| 2.7 | Проект организации строительства | Разработать подразделы «Проект организации строительства» и «Проект организации строительства на наружные сети». В составе подраздела «Проект организации строительства» указать: Для временных дорог - высотные отметки и уклоны Посчитать объемы земляных работ для устройства временных дорог и планировке, прилегающей территории в границах земельного участка. Срок строительства объекта - уточнить в процессе проектирования В составе проекта организации строительства предусмотреть: - оценку развитости транспортной инфраструктуры; - восстановление прилегающей территории в границах стройгенплана после выполнения производственных работ; - этапность при прокладке внешних коммуникаций и возведения здания. Учесть повторное использование грунта на территории с целью минимизации работ по его вывозу: обратная засыпка грунта – по дворовой территории, для улично-дорожной сети, для территории социальных объектов с целью приведения уровня земли к единой отметке. Транспортную схему доставки привозных материалов, оборудования, конструкций с указанием расстояний до строительной площадки согласовать с Заказчиком. Схему вывоза строительных отходов на утилизацию согласовать с Заказчиком. Представить на согласование Заказчику данные по близлежайшим карьерам общераспространённых полезных ископаемых (песка, глины, камня, гальки) с указанием расстояний до строительной площадки. Спец-раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия с учетом оценки воздействия проводимых строительных работ и работ по благоустройству на сохранность объектов культурного наследия) при проведении работ» выполняет специализированная организация по отдельному Договору. |
| 2.8 | Мероприятия по охране окружающей среды | Проектом предусмотреть необходимые мероприятия и согласовать в соответствующих инстанциях (при необходимости). |
| 2.9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №123-Ф3 от 22.08.2008. Конструкция проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку не менее 16 т/ось (уточнить расчетом). При необходимости организации самостоятельных проездов для пожарной техники (отдельно от основных проездов), предусмотреть для них конструкцию в виде газонной решетки под нагрузку не менее 16 т/ось |
| 2.10 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: | В соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 2.11 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии со следующими нормативными правовыми доку­ ментами и государственными стандартами: - Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О со­ ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения». - СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»; - СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»; - ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; - ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов»; - ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; - ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». - ГОСТ 33652-2019 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»; - требованиями данного Задания на проектирование; Предусмотреть проектные решения по свободному перемещению инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с недостатками зрения и нарушениями слуха на территории внутренних дворов, по беспрепятственному доступу инвалидов во входные группы, в общественные помещения первого этажа. Для инвалидов с дефектами зрения и слуха предусмотреть средства информации: визуальные, тактильные (осязательные) и звуковые. Предусмотреть квартиры, специализированные, для инвалидов в соответствии с СП59.13330.2020 на первых этажах зданий. Предусмотреть мероприятия для инвалидов всех групп мобильности в соответствии с СП59.13330.2020, которые отвечают условиям доступности, безопасности, комфортности, информативности, в том числе: 1. Безбарьерный доступ инвалидов для следующих зон: входных групп, путей движения к лифтам, лифтовых холлов и лифтов, предусмотренных для инвалидов, в уровне 1 -го этажа общественные коммерческие помещения 1-го этажа, с/у в общественных зонах. (исключая доступ в: подземную автостоянку, технические и подсобные помещения всех этажей, в том числе помещения службы эксплуатации комплекса, диспетчерских, неэксплуатируемую кровлю), 2. Предусмотреть подсветку входных групп и пандусов (при необходимости) в темное время суток. Входы должны быть заглублены относительно внешней грани фасадов, в качестве козырька допускается предусматривать горизонтально выступающие элементы конструкции фасадов с выносом не более 1,2 м от плоскости фасада. Входы обозначить знаком доступности; 3. Приспособление мест обслуживания (пользования услугами): - Общественные торговые и коммерческие помещения, предприятия общественного питания: Обеспечить безбарьерный доступ инвалидов в общественные и коммерческие помещения, через обособленные входы. Доступ в подсобные, технические помещения кухонь не предусматривать. Предусмотреть универсальные санузлы в каждом из общественных помещений. Входы помещений общественного назначения оборудовать дверьми с шириной проема в свету не менее 900мм. Для инвалидов с дефектами зрения и слуха предусмотреть средства информации: визуальные, тактильные (осязательные), в том числе применение шрифта Брайля и звуковые. Рабочие места для инвалидов в объеме помещений подземной автостоянки, а также помещений общественного назначения - не предусматривать. Квартиры Квартиры с возможностью проживания инвалидов предусмотреть в нормативном количестве, 3% от общего числа квартир на основании СП 59.13330.2020. Располагать на первых этажах. В планировке указанных апартаментов учесть параметры для проживания инвалидов. На 1 этаже зону безопасности - не предусматривать. Пути движения и эвакуации в здании: Обеспечить нормативные параметры путей передвижения инвалидов по поэтажным коридорам с устройством разъездных карманов нормативных размеров в любой части коридора. Предусмотреть на пути движения инвалидов до лифтов и санитарных узлов ширину дверных полотен не менее 900мм |
| 2.11 | Прочие разделы Проектной документации. | Разработать раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" согласно действующим нормативным документам РФ. Класс зданий принять не ниже «А» Разработать раздел «Инсоляция и освещенность» Учесть влияние нового строительства Разработать Проект организации дорожного движения на период строительства и на период эксплуатации. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях: не требуется Требования к инженерной защите территории объекта: отсутствует Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: Выполнить мероприятия и (или) соответствующие разделы проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.7220, 2016, N 50, ст.7108; 2017, N 31, ст.4929, N 33, ст.5192). Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воз-действия объекта на окружающую среду: не требуется |
| 3. Иные требования к проектированию |
| 3.1 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | Этап 1 – в соответствии с актуальными требованиями Архитектуры; Этап 2 – в соответствии с 87 ПП; Этап 3 – в соответствии с СП Здания жилые многоквартирные 54.13330.2016; Этап 4 - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. |
| 3.2 | Требования к подготовке сметной документации | Разработка сметной документации не требуется. На стадии подготовки РД выполнить ведомости объемов работ в объеме, достаточном для проведения тендеров. |
| 3.3 | Требования к разработке специальных технических условий | При обосновании необходимости разработки специальных технических условий, Заказчик предоставляет такие СТУ. |
| 3.4 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122): | Отсутствуют |
| 3.5 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: | Предоставить на этапе 1 (согласно п.1.9.) 3д-модель для АГО в соответствии с действующим регламентом комитета архитектуры градостроительства МО , согласовать с Заказчиком. |
| 3.6 | Требования о применении технологий информационного моделирования | Отсутствуют |
| 3.7 | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: | Отсутствуют |
| 3.8 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ: | После получения положительного заключения экспертизы, Генеральный проектировщик совместно с Заказчиком готовит Техническое задание на подготовку рабочей документации (в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ). |
| 3.9 | Указания о необходимости согласования проектной документации | После заключения договора, Генеральный проектировщик совместно с Заказчиком готовит Задание на разработку проектной документации. Генеральный проектировщик сопровождает АГО, участвует в совещаниях в Архитектуре. Генеральный проектировщик сопровождает Заказчика при получении всех необходимых согласований по разделам, которые требуются на стадии ПД и РД (для согласования АГО, для получения положительного заключения экспертного органа), предоставляет все необходимые материалы (ситуационные планы, расчеты, и подобное). Генеральный проектировщик сопровождает проектную документацию и снимает замечания в Экспертной организации до получения положительного заключения (в установленные сроки). Также генеральный проектировщик сопровождает Заказчика до получения Разрешения на строительство. При необходимости, снимает сопутствующие замечания. Генеральный проектировщик выполняет сопровождение строительства в рамках авторского надзора по отдельному договору. |
| 3.10 | Прочие требования | - Приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». - ГОСТ 2.051-2013 ЕСКД. Электронные документы - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. |
| 3.11 | Количество экземпляров проектной документации, выдаваемых Заказчику | Этап 1: Архитектурно-градостроительное обоснование – в 1-м экземпляре на бумажном носителе на русском языке в сброшюрованном виде (каждый том сформирован в один файл); на флеш-носителе в формате PDF и в формате разработки. Этап 2: Проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы в порядке, предусмотренном действующим законодательством (все разделы) – в 2-х экземплярах на бумажном носителе на русском языке в сброшюрованном виде (каждый том сформирован в один файл); на флеш-носителе в формате PDF и в формате разработки (чертежи в файлах – в формате разработки, также в PDF; все расчеты, таблицы, схемы, выполненные в процессе проектирования – также в формате PDF и в формате разработки). Этап 3: План создаваемого объекта – в 2-х экземплярах и в формате разработки. Этап 4: Рабочая документация, согласованная с Заказчиком, – в 3-х экземплярах на бумажном носителе на русском языке в сброшюрованном виде (каждый том сформирован в один файл); на флеш-носителе в формате PDF и в формате разработки (чертежи в файлах – в формате разработки, также в PDF; все расчеты, таблицы, схемы, выполненные в процессе проектирования – также в формате PDF и в формате разработки). |

Приложение 1 к Типовому заданию на разработку проектной документации

Баланс водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во в сутки (технологический процесс) | Расход холодной воды | Расход горячей воды | Водоотведение | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма | Qсут, м³/сут | Qч, м³/ч | q, л/с | Норма, л/с | Qсут, м³/сут | Qч, м³/ч | q, л/с | Норма, л/с | Qсут, м³/сут | Qч, м³/ч | q, л/с |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - асфальтовых покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Безвозвратные потери |  |  |  |
|  | - газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружное пожаротушение, л/с |  |  |
| 2 | Внутреннее пожаротушение, л/с |  |  |
| 3 | Количество пожарных кранов, шт |  | В том числе: пожарные краны, шт х л/с – спринклеры, л/с - дренчеры, л/с |
| 4 | Распределение общего объема стоков по выпускам (заполняется в том случае, если планируется несколько канализационных выпусков), м³/сут-% |  |  |

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Тепловые завесы | ГВС ср | ГВС макс | Прочее | Всего (с учетом ГВС ср | Всего ( с учетом ГВС макс) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температурный график |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Схема подключения |  |  |  |  |  |  | - | - |

Водоотведение в части ливневой канализации

- Баланс территории

| Тип покрытия | Итого |
| --- | --- |
| Кровли и асфальтобетонные покрытия, S, Га | Булыжные или щебеночные мостовые, S, Га | Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары, S, Га | Газоны, S, Га | Кварталы современной застройки, S, Га |  |

- Расчет стоков

| Расчетный расход | Выбор максимального значения |
| --- | --- |
| Дождевых вод, л/с | Талых вод, л/с |  |

- Основные сведения об очистных сооружениях и коллекторе условно чистых вод

| Расход стоков, отводимых в существующие канализационные коллекторы, л/с | Расход стоков, отводимых в существующие канализационные коллекторы, л/с | Расчетная производительность очистных сооружений, л/с | Расчетная скорость течения на участке, отводимых коллектор условно чистых вод, м/с | Диаметр коллектора условно чистых вод, мм | Ориентировочная протяженность коллектора условно чистых вод до ориентировочной точки сброса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Электроснабжение

| № | Наименование потребителей | Мощность установленная (активная) кВТ | Мощность расчетная (полная) кВА | Категория надежности | Характер нагрузки | Наличие или необходимость аварийной брони | № Точки присоединения | Максимальная мощность/кВТ, при напряжении/кВ энергопринимающих устройств. | Наименование энергопринимающих устройств. Технические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Здание №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Паркинг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МФЦ, и т.д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: Количество и мощность присоединяемых к сети трансформаторов: Количество и мощность генераторов: Величина технологического минимума для генераторов: |